INSTRUKCJA OBSŁUGI

DETEKTORA GAZU

EDG – 5M

z giętką szyjką i wentylatorem

( gazy wybuchowe i czad )

Przenośny detektor gazu EDG – 5M jest profesjonalnym urządzeniem przeznaczonym

do sprawdzania szczelności instalacji gazowej  w budynkach ,  samochodach, jachtach,

kuchenkach  gazowych ,systemach grzewczych itp.

Miernik pracuje pod kontrolą mikroprocesora, zapewniając duża dokładność wskazań.

Zastosowano specjalnie opracowany algorytm zapewniający łatwość obsługi

oraz wstępną autokalibrację po włączeniu zasilania .

Wyświetlacz LCD przyrządu pokazuje zmierzone stężenie gazów w dwóch skalach

- stężenie gazu w procentach dolnej granicy wybuchowości ( % DGW )

- stężenie gazu w jednostkach ppm.

W przyrządzie zastosowano doskonałej jakości półprzewodnikowy sensor TGS 2620,

japońskiej firmy FIGARO, który wykrywa gaz ziemny (metan, etan) , LPG (propan,  butan)

i tlenek węgla ( czad ) . Struktura sensora zawiera grzałkę powodującą szybkie odparowanie

gazu , który do niej wniknął podczas pomiaru .

Sonda pomiarowa ( sensor z wentylatorem ) jest umieszczona na końcu giętkiej szyjki .

Takie rozwiązanie techniczne powoduje zasysanie gazu z najbliższego otoczenia ,

zwiększając skuteczność pomiarów .

Sygnalizator akustyczny generuje dźwięki o częstotliwości zmieniającej się w zależności od stężenia gazu ( im większe stężenie , tym wyższy dźwięk ). Użytkownik może załączyć alarm wibracyjny, który jest aktywny wówczas gdy słychać sygnał dźwiękowy.

Klawiatura zawierająca 4 przyciski umożliwia obsługiwanie miernika w intuicyjny

i „przyjazny” sposób.

Użytkownik może wykorzystać wiele dodatkowych funkcji , ułatwiających pomiary :

- wybór rodzaju gazu

- regulacja zakresu pomiarowego ( czułości )

- pamięć wyników ostatniego pomiaru

- wybór progu sygnału akustycznego ( od ilu ppm jest aktywny sygnał  dźwiękowy )

- aktywowanie alarmu wibracyjnego

- odczyt napięcia akumulatorów

- możliwość włączenia latarki oświetlającej miejsce pomiaru

- możliwość zaprogramowania hasła , stosowanego podczas włączania przyrządu.

Miernik zasilają 4 akumulatorki typu AA, 1,2V/2500mAh. Ładowane są za pomocą ładowarki

( znajdującej się w zestawie ) , podłączanej do gniazda zasilającego miernik . Producent

dostarcza także adaptor , umożliwiający ładowanie z gniazda zapalniczki samochodowej.

Podczas ładowania świeci czerwona dioda LED znajdująca się obok gniazda zasilającego .

Gdy dioda LED zgaśnie to akumulatorki są naładowane. Zaleca się aby podczas ładowania detektor był wyłączony. W pełni naładowane akumulatorki mają napięcie całkowite 5,6 V.

Gdy napięcie akumulatorów spadnie do 3,8 V  to urządzenie przestaje pracować.

W łatwy sposób można wymienić akumulatory na zapasowe .

Zamiast akumulatorków można stosować baterie alkaiczne AA 1,5V („ paluszki”).

Zabronione jest ładowanie wyżej opisanych baterii.

Jeżeli sprawdzamy detektor gazem z zapalniczki to proszę wykonać test z odległości  3-5 cm, naciskają dźwignię przez krótki czas (np. 1 sekundę ) .

Duża ilość czystego gazu grozi nasyceniem sensora.

DANE TECHNICZNE :

- typ sensora – TGS2620 – C00 firmy FIGARO

- pomiar stężeń gazów          – w skali DGW, od 0,0 % do 20 %

– w skali ppm, od 0 ppm  do 10000ppm

– alarm wibracyjny i sygnalizacja dźwiękowa o zmiennej

częstotliwości i progu ustawianym przez użytkownika.

- zasilanie:  akumulatorki niklowo - wodorowe

4 x 1,2 V / 2500mAh   ( bez efektu pamięci – sformatowane )

czas ciągłej pracy - minimum 12 godzin

- czas ładowania akumulatorów -  od 10 do 15 godzin

- sygnalizacja stanu naładowania akumulatorów – czerwona dioda LED obok gniazda

Gdy dioda zgaśnie to akumulatorki

są naładowane.

wentylator    -  SEPA  ,  5 V DC  ,   0,7 m3 / h

- temperatura pracy – od -20(C do +50(C

- długość sondy – 330mm lub 440mm

- gotowość do pracy po 20 sek. od chwili włączenia

- wymiary obudowy :   180mm x 63mm x 27mm

- masa :     360 gramów