INSTRUKCJA OBSŁUGI

DETEKTORA GAZU

EDG – 7K

z giętką szyjką i wentylatorem

( gazy wybuchowe , klimatyzacyjne i chłodnicze , wodór )

Przenośny detektor gazu EDG – 7K jest profesjonalnym urządzeniem przeznaczonym

do sprawdzania szczelności instalacji :

1.  Gazów wybuchowych – w samochodach , zakładach , budynkach itp.

2.  Klimatyzacyjnych – w samochodach, zakładach, biurach i sklepach

3.  Chłodniczych – w chłodniach, lodówkach, ladach chłodniczych itp.

4.  Grzewczych – w budynkach, zakładach i innych obiektach.

5.  Pomp i wymienników ciepła

Miernik pracuje pod kontrolą mikroprocesora, zapewniając duża dokładność wskazań.

Zastosowano specjalnie opracowany algorytm zapewniający łatwość obsługi

oraz wstępną autokalibrację po włączeniu zasilania .

Wyświetlacz LCD przyrządu pokazuje zmierzone stężenie gazów w dwóch skalach

- stężenie gazu w procentach dolnej granicy wybuchowości ( % DGW )

- stężenie gazu w jednostkach ppm.

W przyrządzie zastosowano doskonałej jakości półprzewodnikowy sensor TGS 2630

firmy FIGARO , który wykrywa następujące gazy :

1. Wodór    -           H2

2. Węglowodory -  R-600a ,  LPG , R-1234yf , metan , etan , propan , butan

3. HFC       -           R-134a , R-32 ,   R-125 , R-152a , R-404a , R-407a , R-407c , R-410a ,

R-417a , R-419a , R-424a , R-427a , R-448a , R-449a ,

R-452a , R-452b , R-507 , R-513a

4. HCFC    -           R-22 , R-123 , R-124 , R-408a , R-409a , R-502

5. CFC       -           R-12 , R-11 , R-500 , R-503

Struktura sensora zawiera grzałkę powodującą szybkie odparowanie gazu ,

który do niej wniknął podczas pomiaru .

Sonda pomiarowa ( sensor z wentylatorem ) jest umieszczona na końcu giętkiej szyjki .

Takie rozwiązanie techniczne powoduje zasysanie gazu z najbliższego otoczenia ,

zwiększając skuteczność pomiarów .

Sygnalizator akustyczny generuje dźwięki o częstotliwości zmieniającej się

w zależności od stężenia gazu ( im większe stężenie , tym wyższy dźwięk ). Użytkownik może załączyć alarm wibracyjny, który jest aktywny wówczas gdy słychać sygnał dźwiękowy.

Klawiatura zawierająca 4 przyciski umożliwia obsługiwanie miernika w intuicyjny

i „przyjazny” sposób.

Użytkownik może wykorzystać wiele dodatkowych funkcji , ułatwiających pomiary :

- wybór rodzaju gazu

- regulacja zakresu pomiarowego ( czułości )

- pamięć wyników ostatniego pomiaru

- wybór progu sygnału akustycznego ( od ilu ppm jest aktywny sygnał  dźwiękowy )

- aktywowanie alarmu wibracyjnego

- odczyt napięcia akumulatorów

- możliwość włączenia latarki oświetlającej miejsce pomiaru

- możliwość zaprogramowania hasła , stosowanego podczas włączania przyrządu.

Miernik zasilają 4 akumulatorki typu AA, 1,2V/2500mAh. Ładowane są za pomocą ładowarki

( znajdującej się w zestawie ) , podłączanej do gniazda zasilającego miernik . Producent

dostarcza także adaptor , umożliwiający ładowanie z gniazda zapalniczki samochodowej.

Podczas ładowania świeci czerwona dioda LED znajdująca się obok gniazda zasilającego .

Gdy dioda LED zgaśnie to akumulatorki są naładowane. Zaleca się aby podczas ładowania detektor był wyłączony. W pełni naładowane akumulatorki mają napięcie całkowite 5,6 V.

Gdy napięcie akumulatorów spadnie do 3,8 V  to urządzenie przestaje pracować.

W łatwy sposób można wymienić akumulatory na zapasowe .

Zamiast akumulatorków można stosować baterie alkaiczne AA 1,5V („ paluszki”) .

Zabronione jest ładowanie wyżej opisanych baterii .

Jeżeli sprawdzamy detektor gazem z zapalniczki to proszę wykonać test z odległości  3-5 cm, naciskają dźwignię przez krótki czas (np. 1 sekundę ).

Duża ilość czystego gazu grozi nasyceniem sensora.

DANE TECHNICZNE :

- typ sensora – TGS2630 – C00 firmy FIGARO  , żywotność minimum 5 lat

- pomiar stężeń gazów          – w skali DGW, od 0,0 % do 20 %

– w skali ppm, od 0 ppm  do 10000 ppm

– alarm wibracyjny i sygnalizacja dźwiękowa o zmiennej częstotliwości i progu ustawianym przez użytkownika.

usunięte

- zasilanie:  akumulatorki niklowo - wodorowe

4 x 1,2 V / 2500mAh   ( bez efektu pamięci – sformatowane )

czas ciągłej pracy - minimum 12 godzin

- czas ładowania akumulatorów -  od 10 do 15 godzin

- sygnalizacja stanu naładowania akumulatorów – czerwona dioda LED obok gniazda

Gdy dioda zgaśnie to akumulatorki

są naładowane.

wentylator  -  SEPA  ,  5 V DC  ,      0,7 m3 / h

- temperatura pracy – od -20(C do +50(C

- długość sondy   –     430mm

- gotowość do pracy po 40 sek. od chwili włączenia

- wymiary obudowy :   180mm x 63mm x 27mm

- masa :     390  gramów